# СТАТЬЯ

# Кинетика процесса переноса воздуха при очистке сточных вод молочных ферм

УДК 631.223.24.018.0015

### И.И. Шигапов, кандидат технических наук, доцент,

Х.Х. Губейдуллин, доктор технических наук, профессор

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»

#### Т. (8422) 44-30-72

Для эффективной работы системы аэрации очистных сооружений сточных вод  необходимо учитывать множество факторов. Один из них – влияние скорости подъёма воздушных пузырьков на массоперенос газа в жидкость. Контакт и перенос газа будет эффективнее, если пузырьки находятся в контактном пространстве более продолжительное время.

Будем рассматривать массоперенос газа в аэрационной установке, когда воздух в аэротенк [6] подаётся под давлением снизу, с использованием фильтров для получения пузырьков достаточно малого диаметра [1].

На этапе моделирования массопереноса воздуха  в аэротенке предварительно следует смоделировать  движение единичного пузырька  малого диаметра.

Процесс подъёма пузырька со дна аэротенка включает в себя несколько этапов: отрыв от поверхности фильтра, ламинарный и турбулентный режим всплытия.  Чем меньше скорость движения пузырька на каждом этапе, тем эффективнее очистка.

Для каждой модели подъёма пузырька получена зависимость скорости подъёма от  радиуса пузырька. Это позволяет в дальнейшем оценить влияние давления толщи воды в аэротенке на указанную скорость.

На всплывающий пузырёк действуют три силы: сила тяжести  , Архимедова сила  и сила сопротивления . В проекциях на вертикаль  подъёмная сила   равна (рис.1):

.                                                            (1)

Учтём, что

, ,

, тогда  получим дифференциальное уравнение движения пузырька  в зависимости от времени:

,                                (2)

где  - радиус пузырька.

В случае равномерного всплытия (ламинарный режим) сила сопротивления   подчинена закону Стокса и равна

,

где   (Па·с = 1 кг/(м·с)) - динамический коэффициент вязкости воды. Тогда уравнение (2) примет вид:

.                                   (3)

При переходе от ламинарного режима всплытия к турбулентному, когда позади движения пузырька образуются пустоты, разрывы и завихрения, сила сопротивления будет пропорциональна половине квадрата скорости всплытия и равна  , где  - площадь поперечного сечения пузырька воздуха,  - безразмерный коэффициент гидравлического сопротивления. Возьмём , тогда

.

Уравнение движения (2) примет вид:

.                            (4)

Пусть в процессе движения к поверхности аэротенка пузырёк не меняет свой объём. Тогда примем его радиус постоянным и равным начальному: . Поскольку  мм, примем  , м.

В случае ламинарного режима получаем линейное дифференциальное уравнение (ЛДУ) второго порядка с постоянными коэффициентами, которое легко разрешимо в квадратурах:

,                                                (5)

где (м/с2),   (1/с).

Общий интеграл (5) имеет вид

,

,  - произвольные постоянные.

Скорость соответственно при м/с  равна

.

В случае нулевых начальных условий  получаем частный интеграл

,

где  коэффициент  имеет размерность м/с.

С учётом исходных данных,  м/с. Очевидно, что скорость пузырька возрастает прямо пропорционально квадрату его радиуса и практически не зависит от времени:   м/с (рис.2).

Рис. 2.

Из рисунка видно, что результаты согласуются с формулой Адамара и Рыбчинского [1] для вычисления в первом приближении скорости всплываемого пузырька [5]. Действительно, при   м скорость всплытия равна  м/с.

Турбулентному режиму всплытия соответствует модель, описываемая нелинейным ДУ второго порядка, которое также разрешимо в квадратурах:

,                                                              (6)

где  коэффициент  и имеет размерность 1/м.

Общий интеграл (6) имеет вид

.

При  м/с скорость  равна

м/с.

В случае нулевых начальных условий  получаем частный интеграл

м/с.

С учётом исходных данных, и того, что   (м/с),  (1/с), скорость пузырька будет равна

м/с.

Если помнить о поведении функции гиперболический тангенс и о том, что турбулентный режим движения не возникает при , то можно сделать вывод о скорости всплытия пузырька.  Т.к. уже при  функция , то  м/с при   с,  а фактически при  с. Из рис.3 видно, что скорость даже самых больших пузырей в режиме турбулентности не превосходит 25 см /с.

Рис.3

Глубина аэротенка достаточно велика по сравнению с размером пузырька и составляет около 4 м. Давление воды аэротенка на пузырек, вероятно, влияет на его скорость всплытия. Исследуем, как изменяется радиус пузырька при его подъёме вверх

Пусть - первоначальный объём пузырька, ,  - изменённый объём пузырька при его всплытии.

Когда пузырь был на дне, давление, оказываемое на него толщей воды и атмосферой, было , где - высота аэротенка,  - атмосферное давление. При всплытии на метров давление на пузырёк уменьшилось (рис. 4)  и стало равно .

При постоянной температуре окружающей среды по закону Бойля-Мариотта   происходит увеличение объёма пузырька. Используя закон,  получим соотношение . Отсюда обратная величина изменения радиуса пузырька равна

,                                         (7)

где  .

Построим уравнения, соответствующие моделированию влияния давления толщи воды в аэротенке на скорость всплытия пузырька.

Используя (3) и (7), получим нелинейное ДУ второго порядка, которое описывает ламинарный режим всплытия:

.                                        (8)

Попробуем свести это модельное уравнение к уравнению первого порядка и посмотреть, не разрешимо ли оно в квадратурах.

Заметим, что ограничение на высоту аэротенка ограничивает  и область изменения перемещения пузырька:

.                                                        (9)

Избавимся от иррациональности искомой функции в уравнении (8) в несколько приёмов.

Заменой   уравнение (8) приводится к виду:

,                    (10)

где . Область изменения , согласно (9) и , должна быть ограничена:                                  .                             (11)

Заменой  уравнение (10) приводится к уравнению Абеля

,

которое сразу переходит в канонический вид (12), если положить :

,                                             (12)

где .

Нетрудно показать,  что нулевое начальное  условие  в других координатах примет вид .

К сожалению, решение (12) не найдено [3]. Однако, если учесть, используя (11), область изменения :

,                                 (13)

можно показать, например при  и , характер поведения интегральных кривых. .

В этом случае (10) имеет вид , область изменения  : , начальное условие: .

Уравнение Абеля (12) не может иметь более двух существенно различных трансцендентных интегралов. Всякий однозначный интеграл уравнения (12) рациональная функция [3,4].

Турбулентному подъёму пузырька будет соответствовать нелинейное ДУ второго порядка, полученное из (4), подстановкой (7):

.                                 (14)

При ограничении (9) заменой   уравнение (14) приводится

к уравнению               ,                  (15)

при этом .

Заменой  уравнение(15) сводится к уравнению первого порядка:

,                                 (16)

где .

Решение (16) будем искать в виде  . Для определения  получим уравнение , решение которого выражается через неполную Гамма – функцию: . Тогда, с учётом начальных условий ,  , получим дифференциальное уравнение первого порядка:

.               (17)

Нетрудно заметить, что

Поскольку ,  нетрудно привести (17) к виду

.               (18)

Для практического использования значимы следующие выводы.

Турбулентное всплытие позволяет воздушным пузырькам более продолжительное время  контактировать с водой аэротенка, что приводит к  улучшению качества очистки сточных вод при отсутствии потерь воздуха. При этом улучшаются седиментационные характеристики  активного ила и снижается себестоимость очистки одного кубического метра стоков до 35%. Следовательно, нужно регулировать границы раздела фаз от ламинарного всплытия пузырька к турбулентному.

Уровень воды в аэротенке также влияет на скорость всплытия воздушных пузырьков. Как именно – будет установлено при дальнейшем исследовании полученных уравнений (8) и (14).

# Text boxes

x

r

Рис. 1

h

x

Рис. 4